## Slide 1: 污水处理厂观后感
12300740026
赖仲祺

## Slide 2
一、瑞士最大污水厂观后感
二、“八分钟盘点国外污水厂”观后感
三、台湾嘉义县扩大县治污水处理厂观后感
四、厂长解说：污水厂是怎样处理污水的观后感
五、美国大型污水处理厂的3D虚拟之旅
六、一个高效的污水处理站是什么样的？

## Slide 3: 瑞士最大污水厂观后感
瑞士有着“世界花园”的美誉，被称为世界上最干净的国家。
瑞士最大城市苏黎世位于苏黎世湖畔，利马特河边，是一座水上城市，人们享用着优越的水质。
苏黎世的污水部分由瑞士最大的污水厂——韦德霍兹利污水厂处理，包含机械处理阶段（格栅、油砂池、初沉池）、生物处理阶段、沉淀阶段、臭氧化阶段与过滤阶段，废水在污水厂要经过约19小时的处理。
污泥处理工艺包含预浓缩阶段、初级消化阶段、二级消化阶段、污泥焚化阶段。
中央控制室可监控整个污水厂。
个人感想：好先进啊，连污水厂的介绍动画制作都那么先进，啥时候中国的污水处理厂也能跟他们合作一下也变得那么先进呐（并且也把介绍动画制作得和该影片一样有趣、简单而生动，让更多孩子对环保事业升起兴趣）~~

## Slide 4: “八分钟盘点国外污水厂”观后感
世界上深隧和暴雨控制的典范——美国的密尔沃基污水厂，包含一级处理阶段（格栅+初沉池）、二级生物处理阶段、消毒阶段、脱氮处理阶段。深深的隧洞可以暂时储存当地的暴雨，待之后处理。感想：考虑好周全啊，希望我们国家的污水厂也能学习别人的优秀之处，不甘示弱啊~~
世界上最大的污水厂——斯蒂克尼污水厂位于美国芝加哥，采用活性污泥工艺，拥有世界上最大的地下污水提升泵站，通过延长泥龄来实现氨氮的稳定去除。感想：污水厂不一定要比大，如果能承担起日常和非正常工况的任务，短小精悍其实才是最节约环保的吧~
世界上最先进的污水厂——美国华盛顿特区的蓝色平原污水厂，拥有极限脱氮除磷技术和北美最大的污泥热水解技术，工艺路线：格栅、曝气沉砂池、初沉池、一级曝气池、二沉池、（反）硝化活性污泥系统、三沉池、多介质滤池和消毒处理。感想：处理工艺齐全又完备，值得学习！！！
世界上最大的MBR/地下污水厂——亨里克斯达尔污水厂，安装了1008个膜生物反应器，MBR工艺比传统的活性污泥法更能有效地去除氮和磷。感想：MBR对氮磷去除率高，值得需要去除氮磷的每一个污水厂学习~~~
世界上最大的去除微污染物的污水厂——瑞士的韦德霍兹利污水厂，其中剩余污泥和其他残留物可以进入垃圾发电站发电。感想：污泥和残留物发电，充分利用资源，值得效仿！！

## Slide 5: 台湾嘉义县扩大县治污水处理厂观后感
处理有五个主要流程：前处理（含拦污机、曝气沉砂池、除臭系统设备）、生物处理（含曝气池、终沉池）、消毒放流（含放流池）、回收系统（含过滤塔、回收塔、回收水再利用、生态池）、污泥处理（含污泥浓缩池、污泥脱水机）。
感想：这个污水厂的特色是有拦污机、放流池、回收水再利用、生态池，个人觉得生态池每个水厂都需要，因为我们需要的水本来就来自大自然，来自自然环境的生态中，如果我们想要保护好环境不造成污染、同时使我们的人民群众用上清洁的优等水，就要用模拟自然生态的生态池来净化污水，以达到水质优质排放的效果。

## Slide 6: 厂长解说：污水厂是怎样处理污水的观后感
污水厂处理流程由格栅、进水泵房、除砂系统、初沉池、生物滴滤池（污水通过6英尺的石块堆，利用石块上附着的生物膜，可以去除水中的营养物质）、曝气池、澄清池、厌氧消化池、紫外线消毒等部分构成。
感想：生物滴滤池挺有特色的，可以仔细研究一下并决定要不要推广。

## Slide 7: 美国大型污水处理厂的3D虚拟之旅
污水厂流程由预处理阶段、沉砂池、初级处理、初沉阶段、二级处理（曝气池、二沉池）、高级处理阶段（膜过滤技术）、消毒阶段（氯化、紫外线、臭氧化）。旨在为子孙后代提供一个好的自然环境。
感想：这个污水厂的特色是有膜过滤技术，但是经费高昂，需等待科技再进步膜造价降低了才能推广。

## Slide 8: 一个高效的污水处理站是什么样的？
污水处理站由原水进入、隔油池、筛分/油水分离/均衡、污水传输泵、鼓风机、eMBBR反应器、斜管沉淀池和污泥传输泵、明矾加药箱、血管沉砂池和污泥传输泵、中间存储池、过滤进水泵、砂滤罐、活性炭过滤、次氯酸盐添加系统、处理后出水池、压滤机等构成。
感想：是一个复杂而全备的污水站值得研究学习！